## Slide 1
Devoir 3:
Validation
MEC 8211 - Vérification et validation en modélisation numérique
Louis-Simon Castonguay, 2127442
Lénaïc Malherbe, 2405496
Jonathan Sandouidi, 2070966
31 mars 2025
Lien du Git: https://github.com/011Jonathan/MEC8211

## Slide 2
MEC 8211 - Vérification et validation en modélisation numérique
Pour évaluer l’incertitude numérique, nous avons déterminer le Grid Convergence Index (GCI) à partir de la réponse d’intérêt k (la perméabilité) et de la démarche suivante. Nous avons utilisé un facteur de raffinement de 2 sur le delta x tout en gardant l’épaisseur h constant. Le seed 100 a été utilisé pour générer la structure.
Étape 1 – Déterminer l’ordre de convergence observé
Étape 2 – Déterminer Fs et p pour le GCI
Étape 3 – Calcul du GCI
Étape 4 - unum
unum = GCI / 2 = 0,075 µm2
A) Évaluation de l’incertitude numérique (unum)
, >1%, on ne peut donc pas rapporter l’extrapolation de Richardson. On prend Fs = 1,25 et pf =2
0,15
∆x [m] | Nx | h [m] | k [µm²]
5,00E-07 | 400 | 2,00E-04 | 31,0073
1,00E-06 | 200 | 2,00E-04 | 31,3673
2,00E-06 | 100 | 2,00E-04 | 32,9114

## Slide 3
MEC 8211 - Vérification et validation en modélisation numérique
A) Évaluation de l’incertitude numérique (unum)
Ci-joint les schémas des structures utilisées et générées pour l’étude de l’ordre de convergence. On peut constater que les positions des fibres sont identiques comme souhaité pour l’étude de convergence.
Nx = 100
Nx = 200
Nx = 400

## Slide 4
MEC 8211 - Vérification et validation en modélisation numérique
B) Évaluation de l’incertitude sur les entrées (uinput)
Pour générer u_input, nous avons rédiger un code, générant des valeurs de porosité suivant une distribution gaussienne, basée sur la moyenne et l'écart types fournis. Nous avons généré 200 valeurs de porosités.
Nous avons associé chacune des porosités obtenues avec un seed différent, en commençant avec un seed de 1 et en ajoutant 1, pour chaque porosité.
Dans une boucle for, nous avons calculer les 200 perméabilités, associées aux différents couples de (porosité, seed), avec un maillage Nx*Nx = 200*200 et un dx = 1e-6 µm.
Nous avons ensuite calculé la moyenne des log de perméabilité  = = 3.1676 µm2
Nous avons ensuite calculé la variance s = = 0.1732 µ²m4
Nous avons calculé l’écart type  = = 0.4161 µm2
Pour l’incertitude nous avons rapporter le FVG = = 1.5161 µm2

## Slide 5
MEC 8211 - Vérification et validation en modélisation numérique
B) Suite évaluation de l’incertitude sur les entrées (uinput)
Nous avons également tracé la PDF et la CDF des log de perméabilité dont les résultats sont les suivants:

## Slide 6
MEC 8211 - Vérification et validation en modélisation numérique
C) Évaluation de l’incertitude expérimentale (uD)
Nous avons relevé 4 incertitudes (écart type) sur des valeurs expérimentales, notamment:
= 2.85 µm
= 7.5e-3
= 14.7 µm2
= 10 µm2
Ainsi = = 1.0 µm2

## Slide 7
MEC 8211 - Vérification et validation en modélisation numérique
D) Erreur de simulation E
L’erreur E = S – D
Avec:
S = Solution numérique
D = valeur expérimentale
Pour cette question il nous a été demander de considérer S et D comme leur médianes respectives
Ainsi:
S = = 23.7501 µm2
D = 80.6 µm2
Donc E = -56.8499 µm2
L’erreur négative nous laisse penser que le modèle sous estime la perméabilité réelle

## Slide 8
MEC 8211 - Vérification et validation en modélisation numérique
E) Erreur du modèle (𝛿model)
est encadré par : E-k*  E+k*
µm2
Pour un intervalle de confiance à 95.4%, k =2 on obtient:
E-2*   E+2*
Après calcul on obtient:
-60.4854 µm2   -53.2144 µm2
Lorsque l’on compare abs(E) = 56.8499 à = 2* = 3.6354, on constate que représente 6.3949% de abs(E). Nous pensons alors que ce résultat est semblable au cas 1 de l’interprétation des résultats ou E >> . Ce résultat est ainsi « satisfaisant » car l’erreur du modèle est bien caractérisée.